## Slide 1
Elektronika va mikroprotsessor texnikasi
FAN:
(Subject)
“TIQXMMI” MILLIY TADQIQOT UNIVERSITETINING
QARSHI IRRIGATSIYA VA AGROTEXNOLOGIYALAR INSTUTUTI
Fan o’qituvchisi haqida ma’lumot:
(About subject teacher)

## Slide 2
Maydon tranzistorda bajarilgan kuchaytirish kaskadlari sxemalari, ishlash tamoillari va asosiy parametrlari.

## Slide 3
Tayanch so’zlar:

## Slide 4
Кучайтиргич каскадларининг ишлатиладиган схема турлари ҳар хил бўлиши мумкин.
Бунда транзистор УЭ, УК ёки УБ схемада уланган бўлиши мумкин. УЭ схемада уланган каскадлар кенг тарқалган. УК схемада уланган каскадлар кўп каскадли кучайтиргичларда асосан чиқиш каскади сифатида ишлатилади. УБ уланган каскадлар ультрақисқа тўлқинли (УҚТ) ва ўта юқори частота (ЎЮЧ) тўлқин диапазонида ишловчи генератор ва кучайтиргичларда кенг қўлланилади.

## Slide 5: УЭ уланиш схемасидаги БТда ясалган кучайтиргич босқичи схемаси

## Slide 6: Бу ерда:
Ем – кучланиш манбаи;
R1 ва R2 – бўлувчи қаршиликлар;
Rб ва Rк– мос равишда база ва коллектор қаршиликлари;
Rэ – эмиттер қаршилиги бўлиб, у манфий тескари алоқани амалга оширади;
С1 ва С2 – ажратувчи конденсаторлар;
Сэ – эмиттердаги сиғим;
Uг – кучланиш генератори;
Rг – кучланиш генераторининг ички қаршилиги;
Rю – юклама.

## Slide 7
УЭ уланиш схемасидаги кучайтиргич босқичи таҳлил қилинганда икки турдаги ток занжирлари кўриб чиқилади:
1 – ўзгармас ток занжирлари (доим +Ем дан –Ем гача);
2 – ўзгарувчан ток занжирлари:
Кириш занжири (+ Uг дан - Uг гача)
Чиқиш занжири (VT нинг коллекторидан эмиттеригача).

## Slide 15: УИ уланиш схемасидаги МТда ясалган кучайтиргич босқичи схемаси

## Slide 16: Кўп босқичли кучайтиргичлар

## Slide 17: Қувват кучайтиргичлари
Қувват кучайтиргичларда чиқиш транзисторлари сифатида таркибий транзисторлардан фойдаланилади. Ушбу принциплар МТлар асосидаги ЧКларни лойиҳалашда ҳам ишлатилади. БТлар асосидаги қурилмаларга қараганда бундай схемалар ночизиқли бузилишларнинг кичиклиги ва температурага бардошлиги билан фарқ қиладилар.

## Slide 18
Sinov savollari